## ДИСПЛЕЙ Viki Vision

## Описание системы команд

# Описание протокола.

Связь дисплея с компьютером осуществляется по интерфейсу USB в одном из двух возможных режимов: HID устройства, или виртуального COM порта.

В режиме HID поиск устройства ведется по VID=0x03EB, PID=0x2013. Репорт на передачу данных в дисплей имеет размер 64 байта, из которых первый указывает размер данных в репорте, и от 1 до 63 байт данных для дисплея. Репорт на прием всегда имеет размер 1 байт.

В режиме виртуального COM порта VID=0x03EB, PID=0x2018.  Параметры COM

порта по умолчанию - 9600,n,8,1.

Дисплей может работать в текстовом режиме, совместимом с дисплеями BA-63 , BA-66, CD5220, ESC/POS, Viki  и имеет дополнительный набор команд для работы с графикой и настройки дисплея.

Текущий текстовый режим настраивается перед  вводом в эксплуатацию.

## Режим совместимости с дисплеем BA-63

Вывод текста в этом режиме осуществляется в 2 строки по 20 символов в строке.

## Команды BA-63

Более подробно о команды дисплея BA63 описаны в “BA63 Product Manual”.

| Код команды (HEX) | Наименование | Коментарий |
| --- | --- | --- |
| BS (08) | Backspace(without deleting) | Перемещение курсора(невидимого) на 1 позицию влево. |
| LF (0A) | Line feed | Перемещение курсора(невидимого) вниз. Если курсор находится на последней строке, выполняется скроллирование строк. |
| CR (0D) | Carriage return | Перемещение курсора(невидимого) в крайнюю левую позицию. |
| ESC [2J (1B 5B 32 4A) | Delete display | Очистка дисплея |
| ESC [‘Py’;’Px’H (1B 5B 31 3B 31 48) | Position cursor | Установка позиции курсора ‘Py’- номер строки ’Px’- номер столбца |
| ESC [0K (1B 5B 30 4B) | Delete to end of line | Очистить строку от текущего положения курсора до конца строки |
| ESC R ‘n’ (1B 52 35) | Set country code | Установка кодовой страницы ‘n’=0x30 – PC437 ‘n’=0x31 – PC850 ‘n’=0x32 – PC852 ‘n’=0x35 – PC866 |
| ESC [0c (1B 5B 30 63) | Call display identification | Получить идентификатор дисплея |

## Режим совместимости с дисплеем BA-66

Вывод текста в этом режиме осуществляется в 4 строки по 25 символов в строке.

## Команды BA-66

Более подробно о команды дисплея BA66 описаны в “BA66 Product Manual”.

| Код команды (HEX) | Наименование | Коментарий |
| --- | --- | --- |
| BS (08) | Backspace(without deleting) | Перемещение курсора(невидимого) на 1 позицию влево. |
| LF (0A) | Line feed | Перемещение курсора(невидимого) вниз. Если курсор находится на последней строке, выполняется скроллирование строк. |
| CR (0D) | Carriage return | Перемещение курсора(невидимого) в крайнюю левую позицию. |
| ESC [2J (1B 5B 32 4A) | Delete display | Очистка дисплея |
| ESC [‘Py’;’Px’H (1B 5B 31 3B 31 48) | Position cursor | Установка позиции курсора ‘Py’- номер строки ’Px’- номер столбца |
| ESC [0K (1B 5B 30 4B) | Delete to end of line | Очистить строку от текущего положения курсора до конца строки |
| ESC R ‘n’ (1B 52 35) | Set country code | Установка кодовой страницы ‘n’=0x30 – PC437 ‘n’=0x31 – PC850 ‘n’=0x32 – PC852 ‘n’=0x35 – PC866 |
| ESC [0c (1B 5B 30 63) | Call display identification | Получить идентификатор дисплея |

## Режим совместимости с дисплеем CD5220

Вывод текста в этом режиме осуществляется в 2 строки по 20 символов в строке.

## Команды CD5220

Более подробно о команды дисплея CD5220 описаны в “User’s Manual”.

| Код команды (HEX) | Наименование | Коментарий |
| --- | --- | --- |
| ESC DC1 (1B 11) | overwrite mode |  |
| ESC DC2 (1B 12) | vertical scroll mode |  |
| ESC DC3 (1B 13) | horizontal scroll mode |  |
| ESC QA d1...dn CR (1B 51 41 d1...dn 0D) | set string display mode, write string to upper line |  |
| ESC QB d1...dn CR (1B 51 42 d1...dn 0D) | set string display mode, write string to lower line |  |
| ESC QD d1...dn CR (1B 51 44 d1...dn 0D) | set string display mode, write string to upper line and scroll the message continuously |  |
| ESC [ A (1B 5B 41) | move cursor up |  |
| ESC [ B (1B 5B 42) | move cursor down |  |
| LF (0A) | move cursor down |  |
| ESC [ C (1B 5B 43) | move cursor right |  |
| HT (09) | move cursor right |  |
| ESC [ D (1B 5B 44) | move cursor left |  |
| BS (08) | move cursor left |  |
| ESC [ H (1B 5B 48) | move cursor home |  |
| HOM (0B) | move cursor home |  |
| ESC [ L (1B 5B 4C) | move cursor to left-end |  |
| CR (0D) | move cursor to left-end |  |
| ESC [ R (1B 5B 52) | move cursor to right-end |  |
| ESC [ K (1B 5B 4B) | move cursor to bottom |  |
| ESC l x y (1B 6C x y) | move cursor to specified position 01h<=x<=14h; y=01h, 02h |  |
| ESC @ (1B 40) | initialize display |  |
| CLR (0C) | clear display, clear string mode |  |
| CAN (18) | clear cursor line, clear string mode |  |
| ESC _ n (1B 5F n) | set cursor on/off n=00h, 01h | Данная команда игнорируется |
| ESC W s x1 x2 y (1B 57 s x1 x2 y) | set/cancel the window range in horizontal scroll mode s=00h,01h; 01h<=x1<=x2<=14h; y=01h,02h | Данная команда игнорируется |
| ESC f n (1B 66 n) | select international font set. Codes 00h-7Fh |  |
| ESC c n (1B 63 n) | select code table. Codes 80h-FFh | Установка кодовой страницы ‘n’=’A’ – PC437 ‘n’=’L’ – PC852 ‘n’=’R’ – PC866 |
| ESC & s n m [a(p1..pa)]x(m-n+1) (1B 26 01 n m) | define user defined characters 20h<=n<=m<=FFh; 00h<=a<=05h 00h<=pn<=FFh; | Данная команда игнорируется |
| ESC ? (1B 3F) | delete user defined characters | Данная команда игнорируется |
| ESC % (1B 25) | select/cancel download character set | Данная команда игнорируется |
| ESC s 1 (1B 73 01) | store user defined character in EEPROM | Данная команда игнорируется |
| ESC d 1 (1B 64 01) | restore user defined character from EEPROM | Данная команда игнорируется |
| ESC S n (1B 53 n) | save current display data as n'th layer in EEPROM 31h<=n<=35h | Данная команда игнорируется |
| ESC D n m (1B 44 n m) | display saved data from EEPROM as animated message. Bit position in n selects the layer to be displayed. 01h<=n<=1Fh; 31h<=m<=33h | Данная команда игнорируется |
| ESC * n (1B 2A n) | brightness adjustment 01h<=n<=04h | Данная команда игнорируется |
| ESC = n (1B 3D n) | select peripheral device | Данная команда игнорируется |

## Режим совместимости с EPSON ESC/POS

Вывод текста в этом режиме осуществляется в 2 строки по 20 символов в строке.

## Команды EPSON ESC/POS

Более подробно о команды EPSON ESC/POS описаны в “Programming Guide”.

| Код команды (HEX) | Наименование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| BS (08) | Move cursor left |  |
| HT (09) | Move cursor right |  |
| LF (0A) | Move cursor down |  |
| US LF (1F 0A) | Move cursor up |  |
| HOM (0B) | Move cursor home |  |
| CR (0D) | Move cursor to left-most position |  |
| US CR (1F 0D) | Move cursor to right-most position |  |
| US B (1F 42) | Move cursor to bottom position |  |
| US $ n m (1F 24 1 1) | Move cursor to specified position |  |
| CLR (0C) | Clear display |  |
| CAN (18) | Clear cursor line |  |
| ESC = n (1B 3D n) | Select peripheral device | Данная команда игнорируется |
| ESC @ (1B 40) | Initialize display |  |
| ESC % (1B 25) | Select/cancel download character set | Данная команда игнорируется |
| ESC & s n m [a(p1..pa)]x(m-n+1) (1B 26 01 n m) | Define user-defined characters | Данная команда игнорируется |
| ESC ? (1B 3F) | Cancel user defined characters | Данная команда игнорируется |
| ESC R n (1B 66 n) | Select international character set |  |
| ESC t n (1B 63 n) | Select character code table | Установка кодовой страницы ‘n’=0 – PC437 ‘n’=2 – PC850 ‘n’=17 – PC866 ‘n’=18 – PC850 |
| ESC W (1B 57) | Set/cancel window range | Данная команда игнорируется |
| US MD1 (1F 01) | Overwrite mode |  |
| US MD2 (1F 02) | Vertical scroll mode |  |
| US MD3 (1F 03) | Horizontal scroll mode |  |
| US C (1F 43) | Set cursor on/off | Данная команда игнорируется |
| US E (1F 45) | Sets display screen blank interval | Данная команда игнорируется |
| US T (1F 54) | Set and display counter time | Данная команда игнорируется |
| US U (1F 55) | Display time counter | Данная команда игнорируется |
| US X (1F 58) | Set brightness | Данная команда игнорируется |
| US r (1F 72) | Select/cancel reverse characters | Данная команда игнорируется |
| US v (1F 76) | Set status confirmation for DTR signal | Данная команда игнорируется |
| US @ (1F 40) | Execute self test | Данная команда игнорируется |
| US : (1F 3A) | Start/end macro definition | Данная команда игнорируется |
| US ^ (1F 5E) | Execute macro | Данная команда игнорируется |
| US . (1F 2E) | Display period | Данная команда игнорируется |
| US , (1F 2C) | Display comma | Данная команда игнорируется |
| US ; (1F 2B) | Display semicolon | Данная команда игнорируется |
| US № (1F 23) | Turn annunciator on/off | Данная команда игнорируется |
| US ( A (1F 28 41) | Select display(s) | Данная команда игнорируется |
| US ( B (1F 28 42) | Transmit display information | Данная команда игнорируется |
| US ( C (1F 28 43) | Edit NV user memory | Данная команда игнорируется |
| US ( D (1F 28 44) | Select window control | Данная команда игнорируется |
| US ( E (1F 28 45) | User setting commands | Данная команда игнорируется |
| US ( F (1F 28 46) | Display bit image | Данная команда игнорируется |
| US ( G (1F 28 47) | Select character style | Данная команда игнорируется |
| US ( H (1F 28 48) | Set display layout | Данная команда игнорируется |

## Режим Viki

Вывод текста в этом режиме осуществляется в 3 строки, две строки мелким шрифтом, по 25 символов в строке, и одна крупным шрифтом, 21 символ в строке.

## Команды Viki

| Код команды (HEX) | Наименование | Коментарий |
| --- | --- | --- |
| BS (08) | Backspace(without deleting) | Перемещение курсора(невидимого) на 1 позицию влево. |
| LF (0A) | Line feed | Перемещение курсора(невидимого) вниз. |
| CR (0D) | Carriage return | Перемещение курсора(невидимого) в крайнюю левую позицию. |
| ESC [2J (1B 5B 32 4A) | Delete display | Очистка дисплея |
| ESC [‘Py’;’Px’H (1B 5B 31 3B 31 48) | Position cursor | Установка позиции курсора: ‘Py’- номер строки ’Px’- номер столбца |
| ESC [0K (1B 5B 30 4B) | Delete to end of line | Очистить строку от текущего положения курсора до конца строки |
| ESC R ‘n’ (1B 52 35) | Set country code | Установка кодовой страницы: ‘n’=0x30 – PC437 ‘n’=0x31 – PC850 ‘n’=0x32 – PC852 ‘n’=0x35 – PC866 |
| ESC N n (1B 4E 30) | Set text output | Установка режима вывода текста: ‘n’=0x30 – строка 3 крупным шрифтом, строки 1 и 2 мелким( по умолчанию); n’=0x31 – строка 1 крупным шрифтом, строки 2 и 3 мелким; |

## Дополнительный набор команд.

Дополнительный набор команд предназначен для расширения графических возможностей дисплея, и его настройки, при вводе в эксплуатацию. Все команды  дополнительного набора начинаются символом FS (0x1C).

| Код команды (HEX) | Наименование |
| --- | --- |
| FS 0 (1C 30) | Вернуть идентификатор прошивки |
| FS 1 d0…d8191 (1C 32 ’…’) | Вывод графического изображения (16 оттенков, 256*64 точек) |
| FS 2 fL fH d0…d8191 (1C 33 00 00 …) | Запись графического изображения в память (16 оттенков, 256*64 точек) |
| FS 3 … (1C 31 …) | Настройка конфигурации |
| FS 4 n (1C 34 n) | Запустить скринсейвер |
| FS 5 (1C 35) | Очистить флеш память для записи графики |
| FS 6 … (1C 36 …) | Чтение конфигурации |

Сводная таблица дополнительного набора команд.

### “FS 0” Вернуть идентификатор прошивки.

Команда возвращает один байт, предназначенный для идентификации внутреннего ПО.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 30.

### “FS 1 d0…d8191” Вывод графического изображения.

Функция выводит на экран полноэкранное графическое изображение, с характеристиками 256*64 точки, 16 оттенков(4 бита) на точку.

Где d0..d8191 – 8192 байта данных графического изображения.

Для получения эффекта анимированных картинок, команду можно выполнять периодически, со скоростью до 10 команд в секунду.

|  | Колонка 1 (Бит 7..4) | Колонка 2 (Бит 3..0) | ... | Колонка 255 (Бит 7..4) | Колонка 256 (Бит 3..0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка 1 | d0 | … | d127 |
| Строка 1 | d128 | … | d255 |
| … | … | … | … |
| Строка 64 | d8064 | … | d8191 |

Таблица 10. Расположение байт данных изображения на экране.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 31 [d0 … d8191] .

### “FS 2 fL fH d0…d8191” Запись графического изображения в память.

Где:

N= fL+ (256 * fH) номер сохраняемого изображения;

d0..d8191 – 8192 байта данных графического изображения(см Таблицу 10).

При N=0 –выполняется запись фонового изображения для текста.

При N=1..992 - выполняется запись фрейма для скринсейвера. Фреймы скринсейвера будут выводится начиная с 1- го с частотой 10 фреймов в секунду. Для нормальной работы скринсейвера необходимо записать как минимум 2  фрейма.

В ответ на команду передается байт ACK (0x06), при успешной записи, или NAK (0x06),  в случае ошибки.

Внимание! Флеш память должна быть предварительно очищена командой “Очистить флеш память”

После записи фонового изображения для текста, необходимо включить комбинированный режим вывода, командой “ Настройка конфигурации ”

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 32 00 00 [d0 … d8191] .

### “FS 3” Настройка конфигурации.

Внимание!  Для увеличения срока службы энергонезависимой памяти, запрещается сохранять настройки без особой на то необходимости.  Ресурс энергонезависимой памяти составляет порядка 100000 команд записи.

FS 3 1 n  Установка системы команд для вывода текстовой информации

Где:  	n= 0x00  - Режим совместимости с BA-63 (настройка по умолчанию).

n= 0x01  - Режим совместимости с BA-66

n= 0x02  - Режим совместимости с Firich

n= 0x03  - Режим совместимости с EPSON ESC/POS

n= 0x04  - Режим Viki

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 33 31 00  .

FS 3 2 tL tH  Установка времени ожидания скринсейвера

Где:  T= tL+ (256 * tH) ,  время ожидания скринсейвера в секундах. (по умолчанию 120 секунд)

При T=0,  скринсейвер автоматически не запускается.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 33 32 00 00.

FS 3 3 n  Установка режима вывода текста.

Где:  n - битовая маска

| Номер бита | Описание | Коментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 (0x01) | Вывод текста поверх графической картинки. | Если бит установлен, текст выводится на фоне графического изображения. Фоновое изображение должно быть записано заранее, командой “Запись графического изображения в память”. Для сохранения хорошей читабельности текста, фоновое изображение рекомендуется делать пониженной яркости, особенно в области, где происходит вывод текста. |
| 1 (0x02) | Инвертировать верхнюю часть экрана |  |
| 2 (0x04) | Инвертировать нижнюю часть экрана |  |

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 33 33 00.

FS 3 4 n  Установка кодовой страницы по умолчанию.

Где:  	n=0x00  - CP437 (значение по умолчанию);

n=0x01 – CP866;

n=0x02 – CP850;

n=0x03 – CP852;

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 33 34 00.

FS 3 5 n  Установка режима работы.

Где:  	n=0x00  - HID устройство + диск  (значение по умолчанию);

n=0x01 – COM порт;

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 33 35 00.

### “FS 4 n”  Запустить скринсейвер.

Непосредственный запуск скринсейвера из управляющего ПО.

Где:  	n=’1’ (0x31)  - запуск встроенного скринсейвера

n=’2’ (0x32) – запуск загружаемого скринсейвера;

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 34 01.

### “FS 5” Очистить флеш память.

Удаление данных скринсейвера и фонового изображения из памяти.

Внимание! Выполнение данной команды может занимать несколько минут времени.

В ответ на команду передается байт ACK (0x06), при успешном выполнении операции, или NAK (0x15),  в случае ошибки.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 35.

### “FS 6” Чтение конфигурации.

Команда позволяет прочитать данные конфигурации, сохраненные в энергонезависимой памяти. Команда возвращает два байта(WORD), соответственно запрошенной ячейки конфигурации.

FS 6 1  Прочитать значение системы команд для вывода текстовой информации

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 36 31.

FS 6 2  Прочитать значение времени ожидания скринсейвера.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 36 32.

FS 6 3  Прочитать значение комбинированного режима вывода текста.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 36 33.

FS 3 4  Прочитать значение кодовой страницы по умолчанию.

Пример в шестнадцатеричном виде : 1C 36 34.